## Slide 1: Quantization-of-AI-Models-on-FPGA Sinteza si evaluare performanta
Nume:
Corha Maria
Bucevschi Vlad-Eusebiu
Popa Alexandru Stefan Grupa:332AB

## Slide 2: Obiectiv si plan de evaluare
Scop: Sinteza + Implentarea + Evaluarea
Matrici: LUT/ FF/ BRAM/ DSP, Fmax, altenta, throughtput, power
Comparatie CPU si GPU( WIndows

## Slide 3: Setup FPGA
Device: xc7a35tcpg236-1 (Artix-7)
Top: qnn_fpga_wrapper (I/O redus)
Tool-uri: Vivado + Verilator

## Slide 4: Utilizarea resurselor
LUT 61, FF 78, BRAM 0, DSP 0

## Slide 5: Timing / Fmax
WNS = 4.941 ns la 10 ns
Fmax estimate ≈ 198 MHz
Timing constraints met

## Slide 6: Consum de putere
Total 0.071 W
Total 0.071 W
Vectorless estimate (Medium)

## Slide 7: Latenta & Throughput (Verilator)
Latenta & Throughput (Verilator)
~5.29 µs latenta
~189k inf/s throughput

## Slide 8: Baseline software + comparatie
CPU: 9.379 µs, 106.6k inf/s
GPU: 52.456 µs, 19.1k inf/s
FPGA: 1.77× vs CPU, 9.92× vs GPU

## Slide 9: Concluzii
Timing inchis (Fmax ≈ 198 MHz) si performanta mai buna decat baseline-ul CPU/GPU pentru acest micro-benchmark.
Next steps: test pe workload-uri mai mari, estimare power cu activitate reala (SAIF/VCD), integrare completa date + weights pentru evaluare functionala.